АДМИНИСТРАЦИЯ

КУРНО-ЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.05.2015 г.                                       №10                               х.Мартыновка

Об утверждении программы проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2015-2016 годов.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону»

1.Утвердить:

1.1. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 г.г. согласно приложения №1;

1.2. Перечень объектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке при оценке готовности  к отопительному периоду 2015-2016 года, согласно приложения №2;

1.3.План-график работы комиссии по оценке готовности  предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы сельского поселения, и потребителей тепловой энергии к работе  в осенне-зимний период 2015-2016 годов, согласно приложению №3.

2.Контроль по исполнению распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Курно-Липовского сельского поселения                                                                Р.А.Галиев

Приложение №1 к распоряжению

Администрации Курно-Липовского

сельского поселения от

08.05.2015г. №10

Программа  проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2015-2016 годов

1. Объекты, подлежащие проверке

1. Объектами проверки являются теплоснабжающие организации и потребители тепловой энергии, которые расположены на территории сельского поселения.

1.2. Перечень объектов, подлежащих проверке, указан в Приложении №2.

2.Сроки проведения проверки

2.1. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии  утверждаются распоряжением Администрации Курно-Липовского сельского поселения.

2.2. График работы комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы  к отопительному периоду 2015-2016 г.г., расположенных на территории сельского поселения указан в Приложении №3.

3.Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций.

3.1. В ходе проверки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2015-2016 годов  в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

2)  готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика;

3)   наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4)   функционирование эксплутационной службы, а именно:

укомплектованность указанной службы персоналом;

обеспеченность персонала  средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5)   проведение наладки, принадлежащих им  тепловых сетей;

6)  организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7)  обеспечение  качества теплоносителей;

8)  организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9)  обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения, а именно:

-  готовность систем приема и разгрузки  топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-     соблюдение водно-химического режима;

-     отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-    проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-    наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения  установленных нормативов запасов топлива;

10)    отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

11)   работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2.  К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований указанных в подпунктах 6, 8, 9 пункта 3 настоящей Программы.

4. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей

тепловой энергии

4.1.  В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплутационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качества их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояния  утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);

7) состояние трубопроводов, арматуры, и тепловой изоляции;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работа автоматических регуляторов при

их наличии;

9) работоспособность систем защиты теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и

инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

12) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию(мощность);

13) наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их

материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации

теплопотребляющих установок;

14) проведение испытания оборудования на плотность  и прочность;

15) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических

условий в соответствии с критериями, приведенными в прил.№3 к Правилам оценки

готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго РФ от

12.03.2013 г. №103.

4.2.К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием срок устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8,11,12,15 пункта 4.1. настоящей Программы.

Глава  Администрации

Курно-Липовского сельского поселения                                       Р.А.Галиев

Приложение №2  к распоряжению

Администрации Курно-Липовского

Тарасовского района от 08.05.2014 г. №10

Перечень объектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке при оценке готовности к отопительному периоду 2015-2016 г.г.

| № п/п | Наименование объектов теплоснабжения и теплопотребления |
| --- | --- |
| 1 | МБОУ Рыновская СОШ |
| 2 | МБОУ Курно-Липовская СОШ |
| 3 | МБОУ Ерофеевская ООШ |
| 4 | МБДОУ №26 «Родничок» |
| 5 | МБДОУ №34 «Ивушка» |
| 6 | СРО №3 |
| 7 | ФАП п.Изумрудный |
| 8 | ФАП х.Новоалексеевка |
| 9 | ФАП сл.Курно-Липовка |
| 10 | ФАП х.Егоро-Калитвенский |
| 11 | ФАП х.Ерофеевка |
| 12 | ФАП х.Грачи |
| 13 | Клуб х.Новоалексеевка |
| 14 | Клуб сл.Курно-Липовка |
| 15 | ДК х.Мартыновка |
| 16 | Клуб х.Егоро-Калитвенский |

Глава администрации

Курно-Липовского сельского поселения                                    Р.А.Галиев

Приложение №3  к распоряжению

Администрации Курно-Липовского с/п

Тарасовского района от 08.05.2015 г. №10

График работы комиссии

по  оценке готовности предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение  объектов социальной сферы на территории Курно-Липовского сельского поселения  к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Рыновская ООШ, д/сад «Родничок», ФАП п.Изумрудный, ДК п.Изумрудный, ФАП х.Новоалексеевка, клуб х.Новоалексеевка | 12.08.2015 | Галиев Рузан Абузарович – председатель комиссии Черноусов С.А.– специалист; Барилова Р.А.– специалист; Пивоварова Л.С. – специалист. |
|  | Курно-Липовская СОШ, д/сад «Ивушка», СРО №3, ДК х.Мартыновка, клуб сл.Курно-Липовка, ФАП сл.Курно-Липовка | 17.08.2015 | Галиев Рузан Абузарович – председатель комиссии Черноусов С.А.– специалист; Барилова Р.А.– специалист; Пивоварова Л.С. – специалист. |
|  | Ерофеевская ООШ, ФАП х.Ерофеевка, ФАП х.Егоро-Калитвенский, клуб х.Егоро-Калитвенский, ФАП х.Грачи | 21.08.2015 | Галиев Рузан Абузарович – председатель комиссии Черноусов С.А.– специалист; Барилова Р.А.– специалист; Пивоварова Л.С. – специалист. |

Глава администрации

Курно-Липовского сельского поселения                                         Р.А.Галиев